Załącznik nr 5 b do SIWZ

Dostawa pomocy dydaktycznych do celów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Rabie Wyżnej; Raba Wyżna 120, 34 – 721 Raba Wyżna

Specyfikacja dla 2 robotów edukacyjnych oraz 8 zestawów umożliwiających rozbudowę posiadanych robotów lego Mindstorms EV3

| ilość | nazwa | opis i cechy |
| --- | --- | --- |
| 2 szt | Bazowy zestaw konstrukcyjny robota | Liczba części w zestawie: 541 Części elektroniczne: Sterownik robota: Procesor 32 bit, 300 MHz ARM9 64 MB RAM, 16 MB pamięci Flash Możliwość pracy na bateriach / akumulatorach AA (6 szt.) lub z wykorzystaniem dedykowanego akumulatora, 4 porty do podłączenia efektorów 4 porty do podłączenia czujników (częstotliwość pracy – 1000 próbek na sekundę) ekran monochromatyczny, rozdz. 178x128 px wbudowany głośnik wbudowana klawiatura podświetlana (6 przycisków, 3 kolory) do pracy bez wykorzystania zewnętrznego komputera wbudowany obrazkowy język programowania do tworzenia prostych aplikacji (maks. długość programu: 16 bloków, możliwość zapętlenia programu) wbudowany program do akwizycji i wizualizacji danych pomiarowych z podłączonych czujników oprogramowanie układowe na licencji otwartej port USB do połączenia z komputerem lub z innym sterownikiem, port USB do podłączenia karty WiFi, pamięci USB (do 32 GB) lub kolejnego sterownika wbudowany czytnik kart microSD (do 32 GB) możliwość pracy kilku sterowników w trybie kaskadowym – do 4 sterowników mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych serwomotorów i czujników (odpowiednik Plug&Play) Serwomotor duży – dwie sztuki dokładność pozycjonowania do 1 stopnia 160 - 170 obr./min moment obrotowy: 0.21 N*m moment trzymający: 0.42 N*m waga: 76 g mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota Serwomotor średni dokładność pozycjonowania do 1 stopnia 240-250 obr./min moment obrotowy: 0.08 N*m moment trzymający: 0.12 N*m waga: 36 g mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota Ultradźwiękowy czujnik odległości zasięg od 3 do 250 cm, dokładność pomiaru do +/- 1 cm mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota tryby pracy (pomiar, wykrywanie innych czujników) sygnalizowane podświetleniem Czujnik dotyku – dwie sztuki mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota Czujnik żyroskopowy pomiar kąta obrotu z dokładnością +/- 3 st. tryb pracy żyroskopu z prędkością do 440 st./s częstotliwość próbkowania: przynajmniej 1 kHz, lub szybciej mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota Czujnik koloru / światła rozpoznawanie 8 kolorów 3 tryby pracy: pomiar światła odbitego (kolor czerwony), rozpoznawanie kolorów, pomiar natężenia światła otoczenia częstotliwość próbkowania: przynajmniej 1 kHz mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota Akumulator litowo-jonowy pojemność przynajmniej 2050 mAh możliwość ładowania bez wyciągania z robota Zestaw w dedykowanej skrzynce plastikowej z przegrodami do sortowania części, konstrukcja pokrywy (specjalne zagłębienia) umożliwia stabilne ustawianie kilku skrzynek na sobie. Zestaw zawiera 7 kabli do łączenia silników i czujników ze sterownikiem oraz kabel USB do połączenia sterownika z komputerem. Części konstrukcyjne: elementy modułowe gąsienic, koła zębate, koła z oponami (minimum 2 rozmiary), zębatki, belki konstrukcyjne, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości, kulka podporowa, pełniąca funkcję koła kastora. Dedykowane instrukcje budowy różnych typów robotów: wahadło odwrócone, robot mobilny, ramię z końcówką roboczą, model taśmy produkcyjnej, itd. Możliwość programowania sterownika w języku graficznym dedykowanym, w języku JAVA, C, PYTHON, assembler i innych oraz z poziomu środowisk LabView i Simulink. Możliwości dołączonego programowania graficznego: moduł programowania moduł akwizycji i analizy danych pomiarowych (tryb rejestracji pomiarów, tryb oscyloskopu, operacje matematyczne na zbiorach danych, wizualizacja, eksport danych do plików csv) zintegrowane narzędzie dokumentowania pracy tworzenie własnych scenariuszy zajęć licencja wielostanowiskowa edukacyjna kompatybilne ze środowiskiem Windows (Win XP i nowsze) oraz Mac OS X wersja uproszczona dla systemów iOS (iPady), Android oraz Chromium Materiały dydaktyczne: ponad 40 samouczków pokazujących działanie robota w różnych konfiguracjach 5 instrukcji gotowych robotów z przykładowymi programami 15 otwartych projektów konstrukcyjno – programistycznych z przykładowymi rozwiązaniami. Integracja z oprogramowaniem dedykowanym dla robota elektroniczna wersja podręcznika metodycznego dla nauczycieli w języku polskim – nauka podstaw programowania graficznego elektroniczna wersja podręcznika metodycznego dla nauczycieli w języku polskim – nauka podstaw programowania tekstowego ćwiczenia wykonalne przy użyciu zestawu bazowego robota Dodatkowe: Gwarancja producenta – na czas życia produktu (do 2022 r.) Dedykowana linia telefoniczna pomocy technicznej Możliwość przeprowadzenia szkoleń przez trenerów certyfikowanych przez producenta sprzętu |
| 8 szt | Konstrukcyjny zestaw dodatkowy | 853 części konstrukcyjne: elementy modułowe gąsienic, koła zębate, koła z oponami (3 rozmiary), zębatki, belki konstrukcyjne, cięgna, elementy łączące, osie krzyżowe o różnej długości; możliwość zbudowania przekładni ślimakowej, układu różnicowego, przekładni pasowej, modelu samochodowego układu kierowniczego, 5 dedykowanych instrukcji budowy różnych typów robotów (manipulator, robot kroczący, robot z napędem kołowym, gąsienicowym, model linii produkcyjnej). Zestaw w dedykowanej skrzynce plastikowej z przegrodami do sortowania części, konstrukcja pokrywy (specjalne zagłębienia) umożliwia stabilne ustawianie kilku skrzynek na sobie. Elementy z zestawu kompatybilne z bazowym zestawem konstrukcyjnym z punktu 1. |